## Slide 1: Основы современных операционных систем Лекция 21
Сафонов Владимир Олегович
Профессор кафедры информатики,
Заведующий лабораторией Java-технологии
мат-мех. факультета СПбГУ
Email: vosafonov@gmail.com
Сайт лаборатории: http://polyhimnie.math.spbu.ru/jtl

## Slide 2: Системы ввода-вывода
Аппаратура ввода-вывода
Интерфейс приложений для ввода-вывода
Подсистема ввода-вывода в ядре ОС
Преобразование запросов на ввод-вывод в аппаратные операции
Производительность систем ввода-вывода

## Slide 3: Аппаратура для ввода-вывода
Многообразие устройств ввода-вывода
(HDD, streamers, flash, ZIP drives, JAZ drives, optical drives, DVD, Blu-Ray, etc.)
Общие концепции
  Порт
  Шина (bus) - цепочка устройств прямого доступа
  Контроллер (host adapter)
Устройства управления командами ввода-вывода
Устройства имеют адреса, используемые:
  Командами непосредственного ввода-вывода
  Командами ввода-вывода, отображаемого в память

## Slide 4: Типовая структура шины ПК

## Slide 5: Расположение портов для устройств на ПК (частично)

## Slide 6: Опрос устройств (polling)
Определяет состояние устройства
  command-ready
  busy
  error
Цикл busy-wait ожидания ввода-вывода с устройством

## Slide 7: Прерывания
Линия запросов на прерывания переключается устройством ввода-вывода
Обработчик прерываний получает сигнал о прерывании
Сигнал может быть замаскирован (maskable), чтобы игнорировать или задержать прерывание
Вектор прерываний – используется с целью переадресовки прерывания для обработки соответствующим обработчиком (handler)
  Основан на приоритетах
  Не маскируемый

## Slide 8: Цикл ввода-вывода, управляемого прерываниями

## Slide 9: Вектор прерываний (событий) в процессоре Intel Pentium

## Slide 10: Прямой доступ к памяти (Direct Memory Access)
Используется с целью избежать программируемого ввода-вывода для больших пересылок данных
Требует специальной аппаратуры –
DMA-контроллера
Позволяет избежать участия процессора в пересылках больших объемов данных непосредственно между устройством ввода-вывода и памятью

## Slide 11: Процесс выполнения DMA (Direct Memory Access)

## Slide 12: Программный интерфейс ввода-вывода
Системные вызовы для ввода-вывода инкапсулируют поведение устройств ввода-вывода в общих (generic) классах
Уровень драйвера устройства скрывает различия между контроллерами ввода-вывода от ядра ОС
Устройства различаются по многим параметрам:
  Работа с потоками символов или с блоками
  Последовательный или прямой доступ
  Разделяемое или специализированное
  По скорости выполнения операций
  Чтение/запись, или только чтение, или только запись

## Slide 13: Структура модулей ввода-вывода в ядре

## Slide 14: Характеристики устройств ввода-вывода

## Slide 15: Блочные и символьные устройства
Блочные устройства – устройства управления дисками
  Команды: read, write, seek
  Чистый (raw) ввод-вывод или доступ к файловой системе
  Возможен доступ к memory-mapped - файлу
Символьные устройства – клавиатуры, мыши, последовательные порты
  Команды: get, put
  Библиотеки верхнего уровня допускают построчное редактирование

## Slide 16: Сетевые устройства
Существенно отличаются от блочных и символьных; имеют свой собственный интерфейс
Unix и Windows NT/9i/2000 включают сокетный интерфейс
  Отделяет сетевой протокол от сетевой операции
  Включает функцию select
Различны по подходам к реализации (конвейеры - pipes, FIFO, потоки, очереди, почтовые ящики)

## Slide 17: Часы и таймеры
Поддерживают информацию о текущем времени, прошедшем (elapsed) отрезке времени, таймере
Если программируемые интервалы времени используются для работы с таймером – периодические прерывания
ioctl (UNIX) – поддерживает работу с часами и таймером

## Slide 18: Блокируемый (синхронный) и не блокируемый (асинхронный) ввод-вывод
Блокируемый – процесс задерживается, пока ввод-вывод не закончится
  Прост для использования и понимания
  Недостаточен для некоторых применений
Не блокируемый – возврат из системного вызова для ввода-вывода происходит по мере доступности информации
  Пользовательский интерфейс для копирования данных (буферизация)
  Реализация с помощью многопоточности (multi-threading): ввод-вывод выделяется в отдельный поток
  Быстрый возврат с числом байтов, фактически прочитанным или записанным
Асинхронный – процесс исполняется одновременно с выполнением ввода-вывода
  Сложен в использовании
  Подсистема ввода-вывода генерирует сигнал в процессе после завершения ввода-вывода

## Slide 19: Подсистема ввода-вывода в ядре ОС
Планирование
  Упорядочение запросов на ввод-вывод в очередях к каждому устройству
Буферизация – запись данных в память в процессе передачи между устройствами
  Для балансировки устройств с разными скоростями
  Чтобы справиться с несоответствием размера данных для работы с устройством
  Для поддержки “семантики копирования”

## Slide 20: Подсистема ввода/вывода в ядре ОС
Кэширование – быстрая память, в которой хранится копия данных
  Всегда только копия
  Ключ к повышению производительности
Буферизация ввода-вывода (spooling) – задержка вывода на устройство
  Если устройство может обработать только одну операцию в каждый момент
  Например, печать
Резервирование устройства – обеспечение монопольного доступа к устройству
  Системные вызовы для размещения и освобождения
  Контроль отсутствия тупиков (deadlocks)

## Slide 21: Обработка ошибок
ОС поддерживает восстанавление информации после чтения с диска, недоступности устройства, временных сбоев при записи
В большинстве случаев возвращается номер (код) ошибки, в случае, если запрос на ввод-вывод завершается неудачно
В системных журналах хранится информация об обнаруженных проблемах

## Slide 22: Структуры данных в ядре ОС
В ядре хранится информация о состоянии для компонент ввода-вывода, включая таблицы открытых файлов, сетевых соединений, состояние символьных устройств
Очень большое число сложных структур данных для контроля буферов, распределения памяти и др.
Многие из них используют объектно-ориентированные методы и передачу сообщений для реализации ввода-вывода

## Slide 23: Структура модулей ввода-вывода в ядре UNIX

## Slide 24: Запросы ввода-вывода на аппаратные операции
Рассмотрим процесс чтения из дискового файла:
  Определение устройства, на котором хранится файл
  Трансляция имени в представление устройства
  Физически считанные данные с диска в буфере
  Данные становятся доступными для запросившего их процесса
  Управление возвращается процессу

## Slide 25: Жизненный цикл запроса на ввод-вывод

## Slide 26: Производительность
Ввод-вывод – важный фактор в производительности системы:
  Требует от процессора исполнения драйвера устройства - кода уровня ядра ОС
  Контекстные переключения, связанные с прерываниями
  Копирование данных
  Особенно напряженным является сетевой трафик

## Slide 27: Взаимодействие между компьютерами

## Slide 28: Улучшение производительности
Сократить число контекстных переключений
Сократить объем копирования данных
Сократить число прерываний, используя большие переходы, интеллектуальные контроллеры, опрос устройств
Использовать DMA (Direct Memory Access)
Сбалансировать нагрузку на процессор, память и шину и производительность ввода-вывода с целью повышения суммарной производительности

## Slide 29: Q & A
Вопросы и ответы